## Slide 1: Déployer OSPF pour les ISPs

## Slide 2: Plan
Conception OSPF dans les réseaux d’ISP
Ajouter des réseaux dans OSPF
OSPF et IOS Cisco

## Slide 3: Conception OSPF
Applicable aux réseaux des fournisseurs de services

## Slide 4: Fournisseurs de services
Les réseaux SP sont divisés en PoP
Les PoP sont reliés par le backbone
Le transfert des informations de routage est effectuée via iBGP
IGP est utilisé uniquement pour déterminer le next-hop pour le protocole BGP
Un chemin optimal pour le next-hop est essentiel

## Slide 5: Architecture ISP
Informations de routage principale : ~ 390K préfixes via BGP
La table de routage IGP la plus grande connue est ~ 9-10K
Total 400K
10K/400K fait 2½% des Routes IGP dans un réseau ISP
Peut sembler petit, mais a un impact énorme sur la convergence des réseaux!
IP Backbone
POP
POP
POP
POP
Area 1/L1
BGP 1
POP
POP
Area 6/L1
BGP 1
Area 5/L1
BGP 1
Area 4/L1
BGP 1
Area 2/L1
BGP 1
Area 3/L1
BGP 1
Area0/L2
BGP 1

## Slide 6: Architecture ISP
Vous pouvez réduire la taille IGP de 10K à environ le nombre de routeurs sur votre réseau
Cela permettra une convergence très rapide
Optimiser où l'on doit et agréger où l'on peut
Evite du flapping inutile
RR
Core régional
Accès
Client
Client
Client
IGP

## Slide 7: Conception OSPF: Adressage
La conception OSPF et l'Adressage vont de pair
  L'objectif est de maintenir la Link State Database petite
  Créer une hiérarchie d’adresse pour faire correspondre à la topologie
  Utilisez des blocs d'adresses distinctes pour loopbacks, les réseaux d’infrastructure, les interfaces des clients et les clients
Infrastructure
Espace d'adressage client
Loopbacks
Liens PtP

## Slide 8: Conception OSPF: Adressage
Minimiser le nombre de préfixes dans l'OSPF:
  Numéroter les loopback sur un bloc d'adresses contiguës
    Mais il ne faut pas agréger ce bloc a travers les limites de la zone: les adresses iBGP des peers ont besoin d'être dans l'IGP
  Utilisez des blocs d'adresses contiguës par zone pour les liens d'infrastructure point-à-point
    Utilisez la commande area range sur ABR pour résumer
Avec ces directives:
  Nombre de préfixes dans la zone 0 sera alors très proche du nombre de routeurs dans le réseau
  Il est extrêmement important que le nombre de préfixes et de LSA dans la zone 0 soit réduits au strict minimum

## Slide 9: Conception OSPF: Les Zones
Examiner la topologie physique
  Est-il maillés (meshed) ouen étoile (hub-and-spoke)?
Utilisez les zones et l’agrégation (summarisation)
  Cela permet de réduire les frais généraux et le nombre de LSA
  (mais attention au next-hop pour iBGP si summarisaiton)
Ne vous souciez pas des divers zones stub
  Aucun avantage pour les fournisseurs de services Internet, pose des problèmes pour iBGP
Promouvoir la création d'un backbone
  Réduit le maillage (mesh ) et favorise la hiérarchie

## Slide 10: Conception OSPF: Les Zones
Une instance SPF par zone, flooding fait par zone
  Attention aux surcharges des ABRs
Évitez les externes en OSPF
  NE PAS REDISTRIBUER dans OSPF
  Les LSA externes sont floodés à travers l'ensemble du réseau
Différents types de zones font des flooding différents
  Les zones normales
  Les zones Stub
  Totally stubby (stub sans agrégation)
  Not so stubby areas (NSSA)
Notes: 50

## Slide 11: Conception OSPF: Les Zones (Areas)
Zone 0 doit être contigue
  Ne PAS utiliser des liens virtuels pour relier deux îles Zone 0
Le trafic entre deux zones doit toujours passer par l'intermédiaire de la Zone 0
  Il n'y a aucun avantage à joindre deux zones non backbone ensembles
  Éviter les conceptions qui ont deux zones non nules qui se touchent les unes aux autres
  (Conception typique est une zone par PoP, avec des routeurs core étant ABR a la zone backbone 0 )

## Slide 12: Conception OSPF: Résumé
Pensez redondance
  Liens doubles sur chaque zone - en utilisant les métriques (coût) pour l'ingénierie du trafic
Trop de redondance ...
  Deux liens au backbone dans les zones stub doivent avoir le même coût - autrement un routage sous-optimale se produira
  Trop de redondance dans la zone backbone sans une bonne agrégation augmentera le temps de convergence dans la zone 0

## Slide 13: Zones OSPF: Migration
Où placer les zones OSPF?
  Suivez la topologie physique!
  Rappelez-vous des conseils de conception antérieure
Configurer une zone à la fois!
  Commencez par le bord externe du réseau
  Connectez-vous aux routeurs à chaque extrémité d'un lien et changez le lien de la zone 0 à la zone choisie
  Attendez l'OSPF pour rétablir de l'adjacences
  Et puis se déplacez sur le lien suivant, etc
  Il est important de s'assurer qu'il n'y ai jamais d'île de zone 0 n'importe où dans le réseau pendant la migration

## Slide 14: Zones OSPF: Migration
Migrer des petites parties du réseau, une zone à la fois
  N'oubliez pas d'introduire l’agrégation lorsque cela est possible
Avec une planification soigneuse, la migration peut être faite avec un minimum d'indisponibilité du réseau
Zone 0
A
B
G
F
E
D
C
Zone 10

## Slide 15: OSPF pour les fournisseurs de services
Configuration d'OSPF & Ajout des Réseaux

## Slide 16: OSPF: Configuration
Démarrer l'OSPF dans l'IOS de Cisco
  routeur ospf 100
  Où "100" est l’IS du processus
L’ID processus est unique au routeur
  Donne la possibilité d'exécuter plusieurs instances d'OSPF sur un routeur
  L’id processus n'est pas passé entre les routeurs dans un AS
  De nombreux ISP choisissent comme ID leur numéro d’AS BGP

## Slide 17: OSPF: établir des adjacences
Cisco IOS OSPFv2 tente automatiquement d'établir des adjacences sur toutes les interfaces définies (ou subnets)
Les meilleures pratiques consistent à désactiver ce-ci
  Risque potentiel pour la sécurité: l'envoi de Hellos OSPF à l'extérieur du système autonome, et de risquer de la formation d'adjacences avec les réseaux externes
  Exemple: Seulement l'interface POS4 / 0 tentera de former une adjacence OSPF
  routeur ospf 100
  passive-interface default
  no passive-interface POS4/0

## Slide 18: OSPF: Ajouter des réseaux Première Option
Redistribution:
  S'applique à toutes les interfaces connectées sur le routeur mais envoie des réseaux comme de type-2 externes - qui ne sont pas agrégés
  routeur ospf 100
  redistribute connected subnets
A ne pas faire!
  Les LSA de Type-2 sont floodés à travers l'ensemble du réseau
  Ces LSA ne sont pas tous utiles pour déterminer les chemins à travers le backbone; ils prennent tout simplement un espace précieux

## Slide 19: OSPF: Ajout de réseaux Deuxième option
Par configuration de lien- à partir de IOS 12.4 et au dela
  OSPF est configuré sur chaque interface (comme ISIS)
  Utile pour plusieurs subnets par interface
  interface POS 4/0
  ip address 192.168.1.0 255.255.255.0
  ip address 172.16.1.0 255.255.255.224 secondary
  ip ospf 100 area 0
  !
  routeur ospf 100
  passive-interface default
  no passive-interface POS 4/0

## Slide 20: OSPF: Ajouter des réseaux la troisième option
Références de réseau spécifique
  Chaque interface active avec une adresse IP configurée a besoin d'une référence de réseau OSPF
  Les interfaces sans OSPF doivent utiliser « passive-interface » pour désactiver les paquets Hello
    C'est à dire: toutes les interfaces se connectant aux dispositifs externes du backbone ISP (clients, peers, etc)
  router ospf 100
  network 192.168.1.0 0.0.0.3 area 51
  network 192.168.1.4 0.0.0.3 area 51
  passive-interface Serial 1/0

## Slide 21: OSPF: Ajouter des réseaux Quatrième Option
Références de réseau – wildcard mask
  Chaque interface active avec l'adresse IP configurée couverte par un wildcard mask est utilisés dans la référence de réseau OSPF
  Les Interfaces couvertes par un wildcard mask , mais n'ayant pas de voisins OSPF nécessitent de passive-interface (ou utilisez passive-interface par défaut, puis activer les interfaces qui auront des voisins OSPF)
  router ospf 100
  network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 51
  passive-interface default
  no passive interface POS 4/0

## Slide 22: OSPF: Ajouter des réseaux Recommendations
Ne jamais utiliser l'option 1
Utiliser l'option 2 si elle est supportée; autrement:
L'option 3 est très bien pour les routeurs core/ infrastructure
  N’est pas idéale quand le routeur dispose d'un grand nombre d'interfaces, mais seulement quelques-unes avec des voisins OSPF
   La solution consiste à utiliser l'option 3 avec «no passive» sur les interfaces qui ont des voisins OSPF
L'option 4 est préférée pour les routeurs d'agrégation
  Ou utilisez en iBGP “next-hop-self”
  Ou même “ip unnumbered” sur liens point-to-point externes

## Slide 23: OSPF: Ajouter des réseaux Exemple 1 (Cisco IOS ≥ 12,4)
Routeur d'agrégation avec un grand nombre de clients de lignes louées (leased line) et seulement deux liens vers le core :
  interface loopback 0
  ip address 192.168.255.1 255.255.255.255
  ip ospf 100 area 0
  interface POS 0/0
  ip address 192.168.10.1 255.255.255.252
  ip ospf 100 area 0
  interface POS 1/0
  ip address 192.168.10.5 255.255.255.252
  ip ospf 100 area0
  interface serial 2/0:0 ...
  ip unnumbered loopback 0
  ! Les Clients à se connectent ici^^^^^^^
  router ospf 100
  passive-interface default
  no passive interface POS 0/0
  no passive interface POS 1/0

## Slide 24: OSPF: Ajouter des réseaux Exemple 1 (Cisco IOS < 12.4)
Routeur d'agrégation avec un grand nombre de clients de lignes louées (leased line) et seulement deux liens vers le core réseau:
  interface loopback 0
  ip address 192.168.255.1 255.255.255.255
  interface POS 0/0
  ip address 192.168.10.1 255.255.255.252
  interface POS 1/0
  ip address 192.168.10.5 255.255.255.252
  interface serial 2/0:0 ...
  ip unnumbered loopback 0
  ! Clients se connectent ici^^^^^^^
  router ospf 100
  network 192.168.255.1 0.0.0.0 area 51
  network 192.168.10.0 0.0.0.3 area 51
  network 192.168.10.4 0.0.0.3 area 51
  passive-interface default
  no passive interface POS 0/0
  no passive interface POS 1/0

## Slide 25: OSPF: Ajouter des réseaux Exemple 2 (Cisco IOS ≥ 12.4)
Routeur de base avec uniquement des liens vers d'autres core routeurs :
  interface loopback 0
  ip address 192.168.255.1 255.255.255.255
  ip ospf 100 area 0
  interface POS 0/0
  ip address 192.168.10.129 255.255.255.252
  ip ospf 100 area 0
  interface POS 1/0
  ip address 192.168.10.133 255.255.255.252
  ip ospf 100 area 0
  interface POS 2/0
  ip address 192.168.10.137 255.255.255.252
  ip ospf 100 area 0
  interface POS 2/1
  ip address 192.168.10.141 255.255.255.252
  ip ospf 100 area 0
  router ospf 100
  passive interface loopback 0

## Slide 26: OSPF: Ajouter des réseaux Exemple2 (Cisco IOS < 12.4)
Routeur de base avec uniquement des liens vers d'autres core routeurs :
  interface loopback 0
  ip address 192.168.255.1 255.255.255.255
  interface POS 0/0
  ip address 192.168.10.129 255.255.255.252
  interface POS 1/0
  ip address 192.168.10.133 255.255.255.252
  interface POS 2/0
  ip address 192.168.10.137 255.255.255.252
  interface POS 2/1
  ip address 192.168.10.141 255.255.255.252
  router ospf 100
  network 192.168.255.1 0.0.0.0 area 0
  network 192.168.10.128 0.0.0.3 area 0
  network 192.168.10.132 0.0.0.3 area 0
  network 192.168.10.136 0.0.0.3 area 0
  network 192.168.10.140 0.0.0.3 area 0
  passive interface loopback 0

## Slide 27: OSPF: Ajouter des réseaux Résumé
Gardez la Link State Database petite
  Augmente la stabilité
  Réduit la quantité d'informations dans les Link State Advertisements (LSAs)
  Accélère le temps de convergence

## Slide 28: OSPF dans Cisco IOS
Fonctionnalités utiles pour les ISPs

## Slide 29: Zones
Une zone est stockée comme un champ 32-bit:
  Défini au format d’adresse IPv4 (i.e. Area 0.0.0.0)
  Peut aussi être définie en utilisant la valeur décimale unique (c.-à-Zone 0)
0.0.0.0 reservé pour la zone backbone
Zone 0
Zone 1
Zone 2
Zone 3

## Slide 30: Enregistrer les changements d'adjacence
Le routeur va générer un message de log chaque fois qu'un voisin OSPF change d'état
Syntaxe:
  [no] [ospf] log-adjacency-changes
  (mot clé OSPF est facultatif, en fonction de la version IOS)
Exemple d'un message de log typique:
  %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 223.127.255.223 on Ethernet0 from LOADING to FULL, Loading Done

## Slide 31: Nombre de changements d'état
Le nombre de transitions d'état est disponible via SNMP (ospfNbrEvents) et CLI:
  show ip ospf neighbor [type number] [neighbor-id] [detail]
  Détail—(Optionnel) Affiche tous les voisins donnés en détail (la liste de tous les voisins). Lorsque cela est spécifié, les compteurs d'états de transition de voisins sont affichées par l'interface ou ID voisin

## Slide 32: Changements d'état (suite)
Pour réinitialiser les statistiques relatives à l'OSPF, utilisez la commande
clear ip ospf counters
  Ceci permet de réinitialiser les compteurs de transition des états des voisins par interface ou voisin ID
  clear ip ospf counters [neighbor [ type number>] [neighbor-id]]

## Slide 33: Routeur ID
Si l'interface loopback existe et a une adresse IP, elle est alors utilisée comme routeur ID dans les protocoles de routage - stabilité !
Si l'interface de loopback n'existe pas, ou n'a pas d'adresse IP, l'ID de routeur est la plus haute adresse IP configurée - danger !
commande OSPF pour régler manuellement l'ID de routeur:
  router-id <ip address>

## Slide 34: Coût et référence de la bande passante de référence
Bande passante utilisée pour le calcul métrique
  Coût = 108/Bande passante
  Pas utile pour les interface > 100 Mbps
Syntaxe:
  ospf auto-cost reference-bandwidth <reference-bw>
Bande passante de référence par défaut encore 100 Mbps pour la compatibilité
La plupart des ISP choisissent simplement de développer leur propre stratégie de coût et l'appliquent à chaque type d'interface

## Slide 35: Coût: Exemple de stratégie
100GE 100Gbps cost = 1
40GE/OC768 40Gbps cost = 2
10GE/OC192 10Gbps cost = 5
OC48 2.5Gbps cost = 10
GigEthernet 1Gbps cost = 20
OC12 622Mbps cost = 50
OC3 155Mbps cost = 100
FastEthernet 100Mbps cost = 200
Ethernet 10Mbps cost = 500
E1 2Mbps cost = 1000

## Slide 36: Les routes par défaut
Annoncer une route par défaut dans OSPF
  default-information originate metric<n>
  Crée une route par défaut dans l'OSPF si il ya une route correspondante par défaut dans la table de routage (RIB)
  Le mot-clé optionnel always créera toujours une route par défaut, même s'il n'y a aucune entrée dans le RIB

## Slide 37: Clear/Redémarrer
Commandes OSPF clear
  Si aucun ID de processus est donné, tous les processus OSPF sur le routeur sont présumé
clear ip ospf [pid] redistribution
  Cette commande efface la redistribution basée sur processus de routage ID OSPF
clear ip ospf [pid] counters
  Cette commande efface les compteurs basée sur OSPF processus de routage ID
clear ip ospf [pid] process
  Cette commande redémarre le processus spécifié OSPF. Elle tente de garder l'ancien routeur-id, sauf dans les cas où un nouveau routeur-id a été configurées ou un router-id configuré par un ancien utilisateur a été supprimé. Puisque cette commande peut potentiellement causer une coupure du réseau, une confirmation de l'utilisateur est nécessaire avant d'effectuer toute action

## Slide 38: Utiliser l'authentification OSPF
Utiliser l'authentification
  Trop d'Opérateurs négligent cette exigence de base
Lorsque vous utilisez l'authentification, utilisez la fonction MD5
  Dans la configuration globale OSPF, précisez:
    area <area-id> authentication message-digest
  Dans la configuration de l'interface, précisez:
    ip ospf message-digest-md5 key 1 <key>
L'authentification peut être désactivée de manière sélective par interface avec:
    ip ospf authentication null

## Slide 39: Liaisons point à point Ethernet
Pour tous les supports de diffusion (comme Ethernet), OSPF va tenter d'élire un routeur désigné de sauvegarde et quand il se forme une adjacence
  Si l'interface est en cours d'exécution comme une liaison point-à-point WAN, avec seulement 2 routeurs sur le fil, la configuration d'OSPF pour faire fonctionner en "point-to-point mode" balance le protocole en réduisant les temps de détection de défaillance de liaison
  Le Point-to-point mode améliore les temps de convergence sur les réseaux Ethernet, car il:
    Empêche l'élection d'un DR / BDR sur le lien,
    Simplifie les calculs SPF et réduit l’emprunte mémoire du routeur en raison d'une plus petite topologie de base de données.
  interface fastethernet0/2
  ip ospf network point-to-point

## Slide 40: Mise au point d'OSPF (1)
Sélection DR/BDR
  ip ospf priority 100 (default 1)
  Cette fonction devrait être utilisée dans votre réseau OSPF
  Obligatoireme pour élire votre DR et BDR par segment de sorte qu'ils soient connus
  Choisissez vos routeurs les plus puissants ou les plus rapides, de sorte que l'OSPF converge aussi vite que possible dans des conditions maximales de charge de réseau
  Essayez de garder le DR / BDR limitée à un segment de chacun
Notes: Tuning options in order of priority – 1, 2 and 3 are must do’s; 4 and 5 are only for the advanced practitioner

## Slide 41: Mise au point OSPF (2)
Démarrage d'OSPF
  max-metric router-lsa on-startup wait-for-bgp
  Évite le blackholing de trafic lors dy redémarrage du routeur
  Entraîne l'OSPF à annoncer ses préfixes avec une métrique la plus élevée possible jusqu'à ce que l'iBGP soit en marche
  Lorsque l'iBGP est en marche, les métriques OSPF reviennent à la normale, faire le chemin d'accès valide
Équivalents ISIS :
  set-overload-bit on-startup wait-for-bgp

## Slide 42: Tuning OSPF (3)
Hello/Dead Timers
  ip ospf hello-interval 3 (default 10)
  ip ospf dead-interval 15 (default is 4x hello)
  Cela permet de détecter un probleme de réseau plus rapidement, et peut accélérer la convergence, mais nécessite plus de CPU
LSA Pacing
  timers lsa-group-pacing 300 (default 240)
  Permet le regroupage et le pacing des mises à jour LSA à l'intervalle configuré
  Réduit l'ensemble de l'impact du réseau et de routeur

## Slide 43: Tuning OSPF (4)
OSPF timers internes
  timers spf 2 8 (default is 5 and 10)
  Vous permet de régler les caractéristiques SPF
  Les premiers nombre défini le temps avant de lancer SPF lors d’un changement de topologie
  Le seconde est le temps entre les calculs de SPF
  FAITES ATTENTION AVEC CETTE COMMANDE, si vous n'êtes pas sûr de quand l'utiliser, cela signifie que vous n'en avez pas besoin; le défaut est suffisante dans 95% du temps

## Slide 44: Tuning OSPF (5)
LSA filtrage / interface blocking
  Par interface:
    ip ospf database-filtrer all out (sans options)
  Par voisin:
    neighbor 1.1.1.1 database-filter all out (sans options)
  Routeur OSPFs inondera un LSA sur toutes les interfaces sauf celle qui reçoit; le filtrage LSA peut être utile dans les cas où de telles inondations sont inutiles (par exemple, les réseaux NBMA), où le DR / BDR peut gérer les tâches d'inondation
  area <area-id> filter-list <acl>
  Filtre les Type 3 LSA à ABRs particuliers
Une mauvaise utilisation peut entraîner des boucles de routage et des blackholes qui peuvent être très difficiles à résoudre

## Slide 45: Résumé
OSPF a un nombre effarant de fonctionnalités et d'options
Respecter les bonnes pratiques ISP
Gardez la conception et la configuration simple (KISS)
Étudier les possibilités de tunning et la pertinence de votre propre réseau

## Slide 46: Reconnaissance et attribution
Cette présentation contient des contenus et des informations initialement développés et gérés par les organisations / personnes suivantes et fournie pour le projet AXIS de l’Union africaine
Philip Smith: - pfsinoz@gmail.com
Cisco ISP/IXP Workshops
www.apnic.net

## Slide 47: Déployer un OSPF pour les ISPs
Fin