## Slide 1: Introduction à BGP

## Slide 2: Border Gateway Protocol
Protocole de routage utilisé pour échanger des informations de routage entre les différents réseaux
  Exterior Gateway Protocol
Décrit dans la RFC 4271
  RFC4276 donne un rapport d'exécution sur BGP
  RFC4277 décrit les expériences opérationnelles d’utilisation de BGP
Le système autonome (AS) est la pierre angulaire de BGP
  Il est utilisé pour identifier de façon unique les réseaux ayant une politique de routage commune (généralement 1 par entreprise)

## Slide 3: BGP
Path Vector Protocol
Mises à jour incrémentales
Beaucoup d'options pour l'application des stratégies
Classless Inter Domain Routing (CIDR)
Largement utilisé pour le backbone Internet
Systèmes autonomes

## Slide 4: Path Vector Protocol
BGP est classé comme un protocole de routage path vector (voir RFC 1322)
  Un protocole path vector définit un trajet a partir d’une destination et les caractéristiques du PATH qui mène à cette destination.
12.6.126.0/24 207.126.96.43 1021 0 6461 7018 6337 11268 i
AS Path

## Slide 5: Path Vector Protocol
AS6461
AS7018
AS6337
AS11268
AS500
AS600

## Slide 6: Définitions
Transit – acheminement de trafic sur un réseau, généralement moyennant un payement
Peering – échanger des informations de routage et de trafic gratuitement
Default – où envoyer le trafic quand il n'y a pas de correspondance explicite dans la table de routage

## Slide 7: Default Free Zone
La Default Free Zone est constituée de routeurs Internet qui ont des informations de routage explicites sur le reste de l'Internet et n'ont donc pas besoin d'utiliser une route par défaut
NB: n'est pas liée à l'emplacement d'un ISP dans la hiérarchie

## Slide 8: Exemple de Peering et de Transit
A et B peuvent s’appairer, mais ont besoin d'arrangements de transit avec D pour obtenir/envoyer des paquets de/vers C
provider A
provider C
provider B
Backbone
Provider D
IXP-EST
IXP-OUEST

## Slide 9: Système autonome (AS)
Regroupement de réseaux avec la même politique de routage
Protocole de routage unique
Habituellement en propriété, confiance et contrôle administratif unique
Identifié par un entier 32 bits unique (ASN)
AS 100

## Slide 10: Numéro de système autonome (ASN)
Deux plages
  0-65535 (original 16-bit range)
  65536-4294967295 (32-bit range – RFC4893)
Usage:
  0 and 65535 (réservé)
  1-64495 (Internet public)
  64496-64511 (documentation – RFC5398)
  64512-65534 (usage privé uniquement)
  23456 (représente un AS32 bits si non géré)
  65536-65551 (documentation – RFC5398)
  65552-4294967295 (Internet public)
Représentation de plage 32 bits spécifiée dans RFC5396
  Définit “asplain” (format traditionnel) comme notation standard

## Slide 11: Numéro de système autonome (ASN)
Les ASN sont distribués par les Registres Internet Régionaux
  Ils sont également disponibles auprès des ISP en amont qui sont membres de l'un des RIR
Les allocations ASN actuelles de 16-bit jusqu'à 61439 ont été faites pour les RIR
  Environ 41200 sont visibles sur Internet
Chaque RIR a également reçu un bloc d'ASN 32-bit
  Sur les 2800 affectations, autour de 2400 sont visibles sur Internet
Cf www.iana.org/assignments/as-numbers

## Slide 12: Configurer BGP dans Cisco IOS
Cette commande active BGP dans Cisco IOS:
  router bgp 100
Pour les ASN> 65535, le numéro d'AS peut être entré en notation "plain" ou "dot ":
  router bgp 131076
    ou
  router bgp 2.4
IOS affiche les ASN en notation "plain" par défaut
  La notation "Dot" est facultative:
  router bgp 2.4
  bgp asnotation dot

## Slide 13: Notions de base BGP
Fonctionne sur TCP - port 179
Path vector protocol
Mises à jour incrémentales
BGP «Interne» et «Externe»
AS 100
AS 101
AS 102
E
B
D
A
C
Peering

## Slide 14: Zone de démarcation (DMZ)
DMZ est le lien ou réseau partagé entre les AS
AS 100
AS 101
AS 102
Réseau DMZ
A
B
C
D
E

## Slide 15: Opération générale BGP
Apprend de multiples chemins par l'intermédiaire de speakers BGP internes et externes
Choisit le meilleur chemin et l'installe dans la table de routage (RIB)
Le meilleur chemin est envoyé aux voisins BGP externes
Les stratégies sont appliquées en influant sur le choix du meilleur chemin

## Slide 16: Construire la table de Transfert (Forwarding Table)
Processus BGP “entrant”
  reçoit les informations de chemin des pairs
  les résultats de la sélection de chemin BGP placés dans la table BGP
  “Meilleur chemin” marqué
Processus BGP “sortant ”
  annonce le “meilleur chemin ” aux pairs
Meilleur chemin stocké dans la table de routage (RIB)
Les meilleurs chemins dans le RIB sont ajoutés a la forwarding table (FIB) si:
  préfixe et longueur de préfixe sont uniques
  “distance administrative” la plus faible

## Slide 17: Construire la table de Transfert (Forwarding Table)
Processus
BGP "entrant”
table
BGP
Processus
BGP "sortant"
accepté
écarté
bgp
peer
Table
routage
entrant
sortant
meilleurs chemins
tous
table
transfert

## Slide 18: eBGP & iBGP
BGP utilisé en interne (iBGP) et externe (eBGP)
iBGP utilisé pour transporter
  Certains / tous les préfixes Internet à travers le backbone ISP
  les préfixes des clients ISP
eBGP utilisé pour
  Echanger des préfixes avec d'autres AS
  Mettre en œuvre la politique de routage

## Slide 19: Modèle BGP/IGP utilisé dans les réseaux ISP
Représentation du modèle
IGP
iBGP
IGP
iBGP
IGP
iBGP
IGP
iBGP
eBGP
eBGP
eBGP
AS1
AS2
AS3
AS4

## Slide 20: External BGP Peering (eBGP)
Entre speakers BGP de différents AS
Doivent être directement connectés
Ne jamais exécuter un IGP entre pairs eBGP
AS 100
AS 101
C
A
B

## Slide 21: Configurer un BGP externe
Routeur A dans AS100
  interface Ethernet 5/0
  ip adress 102.102.10.2 255.255.255.240
  !
  router bgp 100
  network 100.100.8.0 mask 255.255.252.0
  neighbor 102.102.10.1 remote-as 101
  neighbor 102.102.10.1 prefix-list RouterC in
  neighbor 102.102.10.1 prefix-list RouterC out
  !
adresse IP sur interface Ethernet
adresse ip de l’interface Ethernet du routeur C
ASN local
ASN distant
Filtres entrants et sortants

## Slide 22: Configurer un BGP externe
Routeur C dans AS101
  interface ethernet 1/0/0
  ip adress 102.102.10.1 255.255.255.240
  !
  router bgp 101
  network 100.100.64.0 mask 255.255.248.0
  neighbor 102.102.10.2 remote-as 100
  neighbor 102.102.10.2 prefix-list RouterA in
  neighbor 102.102.10.2 prefix-list RouterA out
  !
adresse IP sur interface Ethernet
adresse ip de l’interface Ethernet du routeur A
ASN locale
ASN distant
Filtres entrants et sortants

## Slide 23: BGP interne (iBGP)
BGP peer dans le même AS
Pas requis d'être directement connecté
  IGP prend soin de la connectivité des speakers
  inter-BGP
Les speakers iBGP doivent être entièrement maillés:
  Ils génèrent des réseaux connectés
  Ils transmettent des préfixes appris de l'extérieur de l'ASN
  Ils ne transmettent pas des préfixes appris d’autres voisins iBGP

## Slide 24: Peering BGP interne (iBGP)
Topologie indépendante
Chaque speaker iBGP doit peerer avec chacun des autres routeurs iBGP dans l'AS
AS 100
A
D
C
B

## Slide 25: Peering entre interfaces de Loopback
Peer with loop-back interface
  L'interface de loop-back ne tombe pas - jamais!
Ne laissez pas une session iBGP dépendre de l'état d'une interface unique ou de la topologie physique
AS 100
A
B
C

## Slide 26: Configurer un BGP interne
Routeur A dans AS100
interface loopback 0
ip adress 105.3.7.1 255.255.255.255
  !
  router bgp 100
network 100.100.1.0
neighbor 105.3.7.2 remote-as 100
neighbor 105.3.7.2 update-source loopback0
neighbor 105.3.7.3 remote-as 100
neighbor 105.3.7.3 update-source loopback0
!
adresse IP sur interface loopback
adresse ip de l’interface loopback du routeur B
ASN local
ASN local

## Slide 27: Configurer un BGP interne
Routeur B dans AS100
interface loopback 0
ip adress 105.3.7.2 255.255.255.255
  !
  routeur bgp 100
network 100.100.1.0
neighbor 105.3.7.1 remote-as 100
neighbor 105.3.7.1 update-source loopback0
neighbor 105.3.7.3 remote-as 100
neighbor 105.3.7.3 update-source loopback0
!
adresse IP sur interface loopback
adresse ip de l’interface loopback du routeur A
ASN local
ASN local

## Slide 28: Insérer des préfixes dans BGP
Deux façons d'insérer des préfixes dans BGP
  Commande
  redistribute static
  Commande
  Network x.x.x.x

## Slide 29: Insérer des préfixes dans BGP – redistribute static
Exemple de configuration:
  router bgp 100
  redistribute static
  ip route 102.10.32.0 255.255.254.0 serial0
Une route statique doit exister avant que la commande « redistribute » fonctionne
Force l'origine à être “incomplète”
Soins requis!

## Slide 30: Insérer des préfixes dans BGP – redistribute static
Soins requis avec redistribute!
  redistribute<routing-protocol> signifie que tout ce qui est dans le <routing-protocol> sera transféré dans BGP
  Ne s'ajustera pas s'il n'est pas contrôlé
  Préférable d'éviter autant que possible
  redistribute normalement utilisé avec des“route-maps” et sous contrôle administratif serré

## Slide 31: Insérer des préfixes dans BGP – commande network
Exemple de configuration
  router bgp 100
  network 102.10.32.0 mask 255.255.254.0
  ip route 102.10.32.0 255.255.254.0 serial0
Un itinéraire correspondant doit exister dans la table de routage avant que le réseau soit annoncé
Force l'origine à être “IGP”

## Slide 32: Configurer une agrégation
Trois façons de configurer l'agrégation
  redistribute static
  adresse-agrégats
  network

## Slide 33: Configurer une agrégation
Exemple de configuration:
  router bgp 100
  redistribute static
  ip route 102.10.0.0 255.255.0.0 null0 250
une route statique vers “null0” est appelée une route « pull up »
  Paquets envoyés ici uniquement s'il n'y a plus de correspondance spécifique dans la table de routage
  distance de 250 assure que ceci est le dernier recours statique
  soins requis - voir plus haut!

## Slide 34: Configurer une agrégation – Commande network
Exemple de configuration
  router bgp 100
  network 102.10.0.0 mask 255.255.0.0
  ip route 102.10.0.0 255.255.0.0 null0 250
Un itinéraire correspondant doit exister dans la table de routage avant que le réseau soit annoncé
Moyen le plus simple et le meilleur de générer un agrégat

## Slide 35: Configurer une agrégation – commande aggregate-address
Exemple de configuration:
  routeur bgp 100
  network 102.10.32.0 mask 255.255.252.0
  aggregate-address 102.10.0.0 255.255.0.0 [summary-only]
Nécessite un préfixe plus spécifique dans le tableau BGP avant que l’agrégat soit annoncé
Mot-clé uniquement de résumé (summary-only keyword)
  Mot-clé facultatif qui garantit que seul le résumé est annoncé si un préfixe plus spécifique existe dans la table de routage

## Slide 36: Résumé BGP neighbour status
Router6>sh ip bgp sum
BGP router identifier 10.0.15.246, local AS number 10
BGP table version is 16, main routing table version 16
7 network entries using 819 bytes of memory
14 path entries using 728 bytes of memory
2/1 BGP path/bestpath attribute entries using 248 bytes of memory
0 BGP route-map cache entries using 0 bytes of memory
0 BGP filter-list cache entries using 0 bytes of memory
BGP using 1795 total bytes of memory
BGP activity 7/0 prefixes, 14/0 paths, scan interval 60 secs
Neighbor V AS MsgRcvd MsgSent TblVer InQ OutQ Up/Down State/PfxRcd
10.0.15.241 4 10 9 8 16 0 0 00:04:47 2
10.0.15.242 4 10 6 5 16 0 0 00:01:43 2
10.0.15.243 4 10 9 8 16 0 0 00:04:49 2
...
Version BGP
Mises à jour envoyées et reçues
Mises à jour en attente

## Slide 37: Résumé Table BGP
Router6>sh ip bgp
BGP table version is 30, local router ID is 10.0.15.246
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
r RIB-failure, S Stale
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
Network Next Hop Metric LocPrf Weight Path
*>i10.0.0.0/26 10.0.15.241 0 100 0 i
*>i10.0.0.64/26 10.0.15.242 0 100 0 i
*>i10.0.0.128/26 10.0.15.243 0 100 0 i
*>i10.0.0.192/26 10.0.15.244 0 100 0 i
*>i10.0.1.0/26 10.0.15.245 0 100 0 i
*> 10.0.1.64/26 0.0.0.0 0 32768 i
*>i10.0.1.128/26 10.0.15.247 0 100 0 i
*>i10.0.1.192/26 10.0.15.248 0 100 0 i
...

## Slide 38: Résumé
BGP4 – protocole path vector
iBGP / eBGP
iBGP stable – sessions avec loopbacks
annoncer préfixes et agrégats

## Slide 39: Reconnaissance et attribution
Cette présentation contient des informations initialement développées et maintenues par les organisations et individu suivants et prévues pour le projet AXIS de l'Union africaine
Philip Smith: - pfsinoz@gmail.com
Cisco ISP/IXP Workshops
www.apnic.net

## Slide 40: Introduction à BGP
Fin